Вимоги до надання послуг

із влаштування майданчиків для екологічно безпечного збирання побутових відходів

Замовник: департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради 54030, м.Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, буд. 7.

Виконавець: суб’єкт господарювання, що має відповідні технічні можливості, фахівців тощо.

Мета надання послуг: підвищення рівня благоустрою міста.

Вартість надання послуг: окремі пропозиції щодо вартості облаштування майданчика з розшифровкою, включаючи вартість робіт з улаштування майданчика та вартість необхідних матеріалів, для 1, 2, 3 контейнерів об’ємом 1,1 м3, 0,8 м3, 0,75 м3.

Орієнтовна дата проведення заходу: протягом 2016 року.

Основні вимоги до надання послуг:

- майданчики для сміттєвих баків облаштовуються відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків»;

- покриття майданчиків для встановлення сміттєвих баків – тверде з ухилом у бік проїзної частини;

- огородження із негорючих матеріалів, із зручним під’їздом для спецавтотранспорту, також необхідно влаштувати безпечний  підхід до майданчика (не з боку проїзної частини), висота огородження не менш ніж на 0,5 м більша за висоту контейнера.

Перевага буде надаватися проектам із гарним естетичним виглядом, в яких передбачено можливість подальшого благоустрою території.

Результат надання послуг: облаштовані майданчики для екологічно безпечного збирання побутових відходів.