Стислий зміст пояснювальної записки

Детальний план розроблено з метою:

- формування планувальної структури і просторової композиції, параметрів забудови з ув’язкою з існуючою частиною індивідуальної забудови мкр. Балабанівка

- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території.

Територія розробки детального плану, площею 17,64 га знаходиться в       мкр. Балабанівка у Корабельному районі м. Миколаєва. На теперішній час територія на 90% вільна від забудови.

У південно-західній стороні території  знаходиться промисловий майданчик (пасіка та споруди для її обслуговування). Решта території вільна від забудови та цінних зелених насаджень. З північної сторони територія розробки детального плану межує із існуючими кварталами індивідуальної житлової забудови. З південного боку територія розробки детального плану межує із діючою військовою частиною. Із східного боку проходить магістраль міського значення – проспект Богоявленський. Із західного боку розміщені масивні зеленні насадження, посаджені в охоронній зоні миколаївських портів.

Даним проектом передбачено розпланування частини вільної від забудови території та улаштування індивідуальних присадибних ділянок, підприємств обслуговування, інженерних споруд та рекреаційних території.

Житлова структура частини мікрорайону Балабанівка передбачає забудову індивідуальними  будинками котеджного типу. Площа житлових ділянок під індивідуальне будівництво як правило сягає 1000 м2. Запроектовано групу будинків   високо щільної забудова (блоковані 2-поверхові будинки). Детальним планом передбачається улаштування 53-х ділянок для індивідуального житлового будівництва та 6-ти ділянок високо щільної забудови.

На території в районі  вулиць Подлісної, Вербицького та Сахарова передбачено будівництво загальноосвітньої  школи на 18 класів, на ділянці проміж вулицями Сахарова та Просвіти запроектована територія для розміщення дитячого дошкільного закладу на 80 місць.

Об'єкти соціально-культурного, торгівельного та побутового призначення розташовані з північного боку проспекту, в складі раніш запроектованої забудови,  з урахуванням радіусів обслуговування.

В західній частині території, в рекреаційній зоні, передбачено будівництво відкритого  спортивного  майданчику, зеленої зони загального користування з декоративними басейнами.

Планувальна структура вулиць запроектована з урахуванням зручності пересування та доступності дитячих закладів.

Маршрути місцевого громадського транспорту проходять по проспекту Богоявленському. В'їзди на територію розробки детального плану здійснюються також з проспекту, або з існуючих прилеглих вулиць.

В санітарно - захисній зоні існуючого підприємства можливо розміщення об'єктів допустимих видів використання.

Замовник розробки – Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради.

Розробник – Комунальне  підприємство госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро.